OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR. 307/4

położonej w Świebodzinie obręb ewidencyjny:1,2

- Określenie przedmiotu zamierzenia  budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest wymiana i naprawa stolarki okiennej i drzwiowej w Publicznym Przedszkolu Nr. 3 w Świebodzinie ul. Zachodnia 2

Materiały wyjściowe:

● Umowa z Inwestorem

● Wytyczne i uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków –Zielona Góra. Z dnia 12.07.2021 r ZN.5142.180.2021 [mŚwie]

● Mapa sytuacyjno-wysokościowa  w skali 1:500

● Dokumentacja fotograficzna

● Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z

2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96 poz 959, Nr 238 poz. 2390,  z 2006 r. Nr 50, poz.

362, Nr 126 poz. 875, z 2007 r. Nr 192 poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206,

Nr 97 poz. 804, z 2010 r. Nr 75 poz. 474, Nr 130 poz. 871

● Obowiązujące normy i przepisy

● Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

- Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki.

Działka zabudowana jest budynkiem głównym wraz z budynkiem zaplecza, oba budynki połączone ze sobą funkcjonalnie . Nie ulega zmianie zagospodarowanie działki.

Budynek jest wyposażony we wszystkie instalacje : elektryczna, alarmowa, p.poż., wody i kanalizacji sanitarnej ,deszczowej , telekomunikacyjnej i gazowej.

- Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu.

- Urządzenia budowlane związane z obiektem.

-  bez zmian

b) Sposób odprowadzenia lub oczyszczanie ścieków.

- bez zmian

c) Układ komunikacyjny

- bez zmian

d) Sposób dostępu do drogi publicznej.

Działka jest połączona jest  z drogą  publiczną- ul Strzelecka.

e) Parametry techniczne sieci  i urządzeń uzbrojenia terenu.

-Przyłącze wodociągowe- bez zmian

-Przyłącze kanalizacyjne – bez zmian

-Przyłącze gazowe – bez zmian

-Przyłącze energetyczne- bez zmian

-Sieć kanalizacji deszczowej-  bez zmian

f) Ukształtowanie terenu i układ zieleni:

- Układ terenu i zieleni pozostaje bez zmian

4.Zestawienie powierzchni:

- bez zmian

5.Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu:

- bez zmian

b) informacje o ochronie konserwatorskiej:

- Z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach zespołu krajobrazowo

urbanistycznego miasta Świebodzina wpisanego do rejestru zabytków pod nr

59 i 2165.

- Określające wpływ eksploatacji górniczej:

- Działka nie znajduje się na terenach górniczych

d) Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:

● Zapotrzebowanie wody i jakość wody oraz ilość, jakoś i sposób odprowadzenia

ścieków.

- woda  oraz ścieki sanitarne bez zmian

● Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów:

- bez zmian

● Właściwości akustyczne  oraz emisja drgań, a także promieniowania, w

szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.

- bez zmiam

izolacji termicznej oraz akustycznej. Obiekt nie generuje hałas do atmosfery jak i

do wnętrza budynku- silnik elektryczny.

6.Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

- Budynki są wyposażone w instalację p. poż z  hydrantami oraz instalacje

alarmową.

- Dojazd pożarowy zapewniony jest z drogi publicznej -ul. Strzelecka

7.Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych:

- bez zmian

8.Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym

glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

- bez zmian

9.Analiza obszaru oddziaływania Inwestycji

W celu określenia zakresu oddziaływania obiektu  przeznaczonego do budowy,

przeprowadzono analizę oddziaływania  obiektu na podstawie obowiązków

zawartych w następujących przepisów prawa.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r poz. 1333).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2009 r poz.1065

z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

- Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późniejszymi

zmianami).

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze

zmianami)

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr.92 poz.880 z późn. zm.)

- Ustawa o drogach publicznych Dz.U. 2021.o.1376 t.j ustawa z dnia 21 marca 1985r.

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

-Ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania terenu.

Nie dotyczy

Projektant

Jacek Kucharzewski upr. Bud. Nr 124/79 Zg

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

INWESTYCJA:  Wymiana i naprawa stolarki okiennej i drzwiowej w Publicznym

Przedszkolu Nr. 3

LOKALIZACJA:   66-200 Świebodzin ul. Zachodnia 2

INWESTOR:    Gmina Świebodzin, 66-200 Świebodzin ul. Rynkowa 2

CZĘŚĆ OPISOWA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

- Roboty przygotowawcze.

Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych,  wykonanie zaplecza  socjalnego dla pracowników, doprowadzenie  wody i energii elektrycznej dla potrzeb  budowy.

-     Wytyczenie obiektu.

-bez zmian

# -    Rozbiórki, wykucia i skucia

# - demontaż okien przeznaczonych do wymiany i naprawy, demontaż parapetów

# wewnętrznych

# - wywiezienie gruzu i jego utylizacja

# -    Okna i drzwi

- montaż okien i drzwi

-    Prace wykończeniowe.

- obróbka okien zaprawą oraz płytami gipsowo-kartonowymi

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- na terenie działki nr. 307/4 znajduje się budynek główny oraz budynek zaplecza socjalnego

3.Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i

zdrowia ludzi.

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:

- Demontaż okien i drzwi

- Montaż okien i drzwi

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji  robót budowlanych, skala i czas ich występowania..

Podczas realizacji robót pracownicy mogą być narażeni na:

- uderzenie spadającymi narzędziami lub materiałami budowlanymi  przy wykonywanych     pracach na wysokości,

- urazy spowodowane upadkami

- urazy spowodowane użytkowaniem narzędzi sprzętu budowlanego zarówno stacjonarnego

- jak i przenośnego (betoniarki, spawarki, piły    stołowe, elektronarzędzia),

- porażenie prądem podczas używania sprzętu elektrycznego.

5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed   przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ze wskazaniem zagrożeń, możliwości wystąpienia urazów, stref ochronnych, kolejności i technologii wykonania prac, obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ze wskazaniem zagrożeń, możliwości wystąpienia urazów, stref ochronnych, kolejności  i technologii wykonania prac, obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy.

- ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. (poz. 1650)

6.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie.

Zgodnie z prawem, pierwszeństwo zastosowania mają zbiorowe środki ochronne. Dopiero kiedy nie ma możliwości ich zastosowania, wówczas pracownik otrzymuje środki ochrony indywidualnej, których pracownik ma obowiązek używać (art. 211 KP), a kierownik robót powinien monitorować, czy są one stosowane zgodnie z przeznaczeniem i regularnie sprawdzać ich stan (art. 212 KP). Pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien sprawdzić, jakie środki ochronne są wymagane na jego stanowisku pracy, skontrolować ich stan i upewnić się, że stosuje je zgodnie z instrukcją użytkowania. W razie ich uszkodzenia, należy je wymienić na nowe. Do obowiązków pracodawcy należy konserwacja, pranie, odpylanie i odkażanie środków ochrony indywidualnej. Pracodawca zapewnia również środki ochrony indywidualnej osobom, które wykonują czynności inspekcyjne lub inne krótkotrwałe prace.

a) Środki techniczne , zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- środki ochrony osobistej (kaski ochronne, ubrania robocze, rękawice   ochronne, obuwie robocze, okulary ochronne, maski przeciw pyłowe, szelki bezpieczeństwa, pasy i liny bezpieczeństwa),

- sprawne urządzenia i narzędzia stosowane przy wykonywaniu prac,

- pełnowartościowe i dopuszczone do stosowania materiały i narzędzia montowane w obiekcie,

- sprawne, prawidłowo zamocowane i dopuszczone do użytkowania drabiny,  rusztowania, podesty, zadaszenia przejść, balustrady zabezpieczające.

b) Środki organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- instrukcje obsługi, montażu, bezpieczeństwa (przy stosowaniu materiałów niebezpiecznych),

-    dokumentacja budowlana,

-   tablice informacyjne,

- oznakowania dróg transportowych, stref niebezpiecznych, przejść ewakuacyjnych, środków

opatrunkowych, punktów p.poż.,

- zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych.

Roboty mogą być prowadzone w czasie nie przebywania dzieci i osób postronnych w budynku.

Opracował: