Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymagań

- PAKIET PODSTAWOWY

Drukarka 3D wraz z akcesoriami – 1 szt.

Drukarka 3D Wymagania minimalne: zabudowane lub wymienne boki drukarki, łączność Wi-Fi, zdalny podgląd wydruku, pole robocze min. 15cm x 15cm x 15cm, kompatybilny slicer, gwarancja co najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji cyfrowej lub drukowanej) interfejs w języku polskim lub angielskim wdrożenie produktu w placówce (kalibracja, ustawienia, szkolenie) Pakiet do drukarki 3D – 1 szt. W pakiecie: 1 x Zestaw startowy filamentów 1 x Dedykowany zestaw narzędzi 1 x Pendrive z materiałami do kursu online 1 x Drukowana instrukcja, podręcznik oraz wzory karty prac 1 x Dostęp do portalu i kursu online 1 x Szkolenie startowe dla nauczyciela (min. 4h) Pakiet zawierający min. 10 lekcji, które w prosty sposób wyjaśniają podstawy modelowania 3D oraz obsługę drukarki 3D. Każda lekcja powinna zawierać określone cele realizujące elementy podstawy programowej w ramach zajęć.

Filamenty – 10 kg

- Biodegradowalne filamenty kompatybilne z oferowaną drukarką – min. 10 kg filamentów w różnych kolorach

Laptop do obsługi drukarki 3D – 1 szt.

- gwarancja co najmniej 12 miesięcy, - autoryzowany serwis na terenie Polski, - SLA do 3 tygodni, - serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, - instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji cyfrowej lub drukowanej) - Minimalne wymagania: Ekran o przekątnej min. 15,6 cali Procesor: min Intel Core i3 lub równoważny Pamięć RAM: min 8 GB Dysk: min. 256 SSD Złącza: min. D-SUB, HDMI, USB, Czytnik kart SD Komunikacja: min. Wi-Fi, Bluetooth 4.0 System operacyjny: min. Windows 10 Pro lub równoważny

Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami – 1 szt.

- Mikrokontroler wraz z wyposażeniem dodatkowym, a w szczególności: - płytki stykowe prototypowe - zestaw przewodów - wyświetlacz: LCD, LED - pilot zdalnego sterowania - odbiornik podczerwieni (IR) - czujnik temperatury, - moduł Joystick, - czujnik poziomu cieczy - analogowy, - buzzer, - przyciski tact switch z odpowiednią liczbą zdejmowanych nakładek, - diody LED w różnych kolorach, - potencjometry, - moduł czujnika wilgotności, - rejestr przesuwny, - diody LED RGB, - czytnik RFID, - karta RFID, - brelok RFID, - klawiatura matrycowa, - moduł zegara czasu rzeczywistego, - moduł z przekaźnikiem, - fotorezystor, - silniki z odpowiednimi sterownikami, - czujnik dźwięku, mikrofon, - czujnik drgań wibracji, - baterie, - klipsy na baterie, - zestaw rezystorów, - konwertery analogowo-cyfrowe, - głośnik, - wzmacniacze, - włącznik, - kondensatory.

Lutownica / Stacja lutownicza z gorącym powietrzem – 1 szt.

- stacja lutownicza HOT AIR z grotem 2w1 - funkcja regulacji i stabilizacji temperatury - wyświetlacz LED - konstrukcja ESD - zabezpieczenie przed zbieraniem się ładunku elektrostatycznego. - parametry minimalne: Moc: min. 75W Napięcie zasilania: 24V Zakres temperatur: min. 200-480°C Dokładność temperatury: +/- 2°C Przepływ powietrza 120 l/min

Urządzenie spełniające wymagania techniczne cyfrowej kamery przenośnej oraz aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami – 1 szt.

- gwarancja co najmniej 12 miesięcy, - autoryzowany serwis na terenie Polski, - SLA do 3 tygodni, - serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, - instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji cyfrowej lub drukowanej) - Parametry minimalne sprzętu: Jakość zapisu: min. Full HD Stabilizator obrazu: optyczny lub cyfrowy Ogniskowa: min. 8,8–36,8 mm (odpowiednik formatu 35 mm: 24–100 mm) Przybliżenie: min. optyczny 4,2x, ZoomPlus 8,4x, cyfrowy około 4x (z funkcjami cyfrowy telekonwerter około 1,6x lub 2,0x) Maksymalna wartość przysłony: f/1,8–f/2,8 Regulacja ostrości: typ TTL Regulacja ekspozycji: tryb pomiary wielosegmentowy (połączony z ramką AF wykrywania twarzy), centralnie ważony uśredniony, punktowy Migawka: czas naświetlania od 1 do 1/2000 s (ustawienie fabryczne), 1/8–1/2000 s (tryb filmowania), tryb BULB, od 15 do 1/2000 s (łączny zakres zmienny w zależności od trybu fotografowania) Kolorowa matryca: sRGB Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 7,5 cm (3 cale). Format obrazu 3:2 Fotografowanie – min. tryby: Smart Auto, programowa AE, preselekcja migawki, preselekcja przysłony, ręczny, niestandardowy, hybrydowa automatyka, SCN (portrety, autoportret, panoramowanie, gwiazdy (portret na tle gwiazd, nocny pejzaż gwiazd, ślady gwiazd, film poklatkowy o gwiazdach), zdjęcia nocne z ręki, HDR, efekt obrazu olejnego, efekt akwareli, efekt miniatury, efekt aparatu-zabawki, nieostre tło, miękka ostrość, ziarnisty Cz/B, pod wodą, fajerwerki), film standardowy, krótki klip, film ręczny, film poklatkowy, film iFrame Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10/8.1/8/7 z dodatkiem SP1, Mac OS X 10.9/10.10/10.11; połączenie Wi-Fi z komputerem: Windows 10/8.1/8/7 z dodatkiem SP1, Mac OS X 10.9/10.10; w przypadku Image Transfer Utility: Windows 10/8.1/8/7 z dodatkiem SP1, Mac OS X 10.9/10.10/10.11 Źródło zasilania: min. Akumulator litowo-jonowy NB-13L (akumulator i ładowarka w komplecie) Żywotność baterii: min. 240 zdjęć Środowisko pracy: 0–40°C; wilgotność: 10–90% Waga: max. 350 g (z akumulatorem i kartą pamięci)

Statyw do aparatu i kamery z akcesoriami – 1 szt.

- Parametry minimalne: Zastosowanie Foto, Video 3D Pasmo: 1/4" (6.4 mm) Dodatkowa funkcja: Leveling device Głowica statywu: 3D: 3-Way Head Materiał: Aluminium Noga statywu: 4-częściowy (3x rozciągany) Gumowe stopki Regulowana wysokość: zakres min. 36,5 -106,5 cm Regulacja wysokości kolumny środkowej: ręczna Waga: do 600 g Gwarancja 2 lata

Mikroport z akcesoriami – 1 szt.

- bezprzewodowy, lekki - kompatybilny z oferowaną kamerą - zaczep do paska - kable wyjściowe: min. TRS do kamer i TRRS do smartfonów lub tabletów - gwarancja co najmniej 12 miesięcy, - autoryzowany serwis na terenie Polski, - SLA do 3 tygodni, - serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, - instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji cyfrowej lub drukowanej)

Oświetlenie do realizacji nagrań - 1 szt.

- Gotowy do pracy zestaw oświetleniowy zawierający minimum: Oprawę oświetleniową światła stałego o wymiarach czaszy minimum 40x40 cm, żarówkę fotograficzną o mocy minimum 65W o naturalnej temperaturze barwowej 5500K odpowiadającej temperaturze światła dziennego. Głowica: ruchoma, pozwalająca na zmianę kąta świecenia Lekki statyw studyjno-plenerowy o wysokości do 230 cm

Mikrofon kierunkowy z akcesoriami – 1 szt.

- kompaktowy kierunkowy mikrofon pojemnościowy, - zintegrowany uchwyt tłumika pomaga uniknąć hałasu przenoszonego mechanicznie. - kable z dwoma wyjściami TRS i TRRS umożliwiają nagrywanie dźwięku zarówno za pomocą lustrzanek cyfrowych, jak i smartfonów.

Gimbal wraz z akcesoriami - 1 szt.

Parametry minimalne gimbala: zasilanie: wbudowany akumulator (co najmniej 8 h pracy na jednym ładowaniu) udźwig: co najmniej 1200 g min. 2 porty USB-C moduł WiFi oraz Bluetooth min. 3 mocowania statywowe żeńskie 1/4” kilka trybów stabilizacji funkcje (min. manualne ustawienie pozycji, autopanorama, obrót 360, selfie, układ pionowy i poziomy) połączenie: Blutooth, WiFi oraz port USB Dodatkowo w zestawie: - Statyw plastikowy - kabel USB – USB-C - zestaw kabli spustowych - mocowanie do smartfonów - adapter do systemu GoPro - śruba montażowa systemu GoPro

- POMOCE DODATKOWE - ROBOTYKA

Gogle Wirtualnej Rzeczywistości (VR) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem wspierającymi ich funkcjonowanie – 16 szt.

Okulary VR wraz z walizką i systemem do ładownia – 16 szt. - możliwość zakładania na okulary korekcyjne - gwarancja co najmniej 12 miesięcy, - autoryzowany serwis na terenie Polski, - SLA do 3 tygodni, - serwis i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, - instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji cyfrowej lub drukowanej) - szkolenie z obsługi okularów min. 4 x 45 min - konfiguracja systemu - minimalne parametry okularów: Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon XR1 Wejście USB-C dla kontrolera ręcznego Soczewka Fresnela / soczewka asferyczna 100 stopni FOV Polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAh Przedni aparat min. 13 Mpx z autofokusem Mocowanie na głowę z regulacją w 3 kierunkach za pomocą podwójnych pasków z tyłu Min. 5,5-calowy szybki wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 2560 x 1440 Min 3 GB DDR RAM i 32 GB wewnętrznej pamięci masowej Zintegrowane podwójne głośniki Portal umożliwiający zarządzanie zestawem okularów (min. blokowanie, podgląd poszczególnych okularów, podgląd całej klasy, monitorowaniem stanu naładowania, aktywności, temperatury). - Portal powinien zawierać min. 14 modułów dydaktycznych takich jak: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka, sztuka, muzyka, religia, wf, technologia. - Portal ma zawierać min 1000 gotowych do wykorzystania na lekcji materiałów zawierających wizualizacje miejsc w trybie 360°, trójwymiarowe obiekty i złożone struktury na wyciągnięcie ręki - Dostęp do portalu na min. 5 lat. Ręczny kontroler z portem USB C – 16 sztuk - lekki - posiadający 3 funkcyjne przyciski oraz centralny joystick. Kostka do manipulacji elementami 3D – 16 sztuk - wymiar boku kostki 7 cm